## Slide 1: 有机溶剂沉淀法在生物大分子提取中的应用
探索有机溶剂沉淀法的原理与实例
报告人名称: 陈宇豪 江钱隆
2025.11.06

## Slide 2: 目录
01
有机溶剂沉淀法概述
02
有机溶剂沉淀机理
03
有机溶剂沉淀特点
04
酪蛋白制备实例
05
肝素提取实例

## Slide 3: 有机溶剂沉淀法定义
明确方法定义与现象
1
方法定义
在蛋白质溶液中，加入与水互溶的有机溶剂，显著降低蛋白质溶解度使其沉淀。
2
沉淀现象
有机溶剂加入后，蛋白质溶解度减小，进而从溶液中析出形成沉淀。
3
沉淀原理
有机溶剂使水的活度降低，影响蛋白质水化程度和静电作用，促使其聚集沉淀。

## Slide 4: 有机溶剂沉淀法适用范围
知晓适用物质及与盐析法关系
常适用于蛋白质、酶、核酸、多糖等物质的提取。
适用物质
与盐析法关系
本法的机理和盐析法不同，可作为盐析法的补充。
适用范围拓展
除常见生物大分子，还在一些特殊物质的分离纯化中有应用。

## Slide 5: 多种效应结合
认识多种因素共同作用
多种效应
有机溶剂加入产生多种效应，共同促使蛋白质沉淀。
结合结果
这些效应结合，使蛋白质溶解度降低，发生沉淀。
效应协同性
各效应相互协同，增强沉淀效果。

## Slide 6: 水活度降低
理解水活度变化对蛋白质的影响
1
水活度变化
有机溶剂浓度增大，水的活度降低。
2
水化程度影响
水对蛋白质分子表面基团水化程度降低。
3
介电常数改变
溶剂介电常数降低，静电吸力增大。
4
蛋白质聚集
蛋白质分子间聚集，进而发生沉淀。

## Slide 7: 易于沉淀分离
分析沉淀分离的优势
密度优势
有机溶剂密度较低，利于蛋白质沉淀分离。
01
分离操作
沉淀分离操作相对简便，节省时间和成本。
02
沉淀收集
沉淀易于收集，提高提取效率。
03

## Slide 8: 不需脱盐处理
说明后处理的优势
01.
与盐析法不同，沉淀产品不需脱盐处理。
脱盐情况
02.
省去脱盐步骤，后处理过程更加简便。
后处理简便
03.
减少脱盐所需的设备和试剂，节省成本。
节省成本

## Slide 9: 易引起变性
关注方法的不足与应对措施
变性原因
有机溶剂沉淀和等电点沉淀一样容易引起蛋白质变性。
01
低温操作
必须在低温下进行，以减少蛋白质变性风险。
02
变性风险
操作中需严格控制条件，降低变性风险。
03

## Slide 10: 等电点沉淀制备酪蛋白
了解等电点沉淀制备流程
加热调pH
将牛乳加热到40℃，搅拌下调节pH=4.8。
1
静止过滤
静止15min后过滤，收集沉淀为酪蛋白粗品。
2
粗品收集
过滤得到的沉淀即为酪蛋白粗品。
3

## Slide 11: 有机溶剂处理
明确有机溶剂处理步骤
乙醇洗涤
粗品用少量水洗涤后悬浮于乙醇中去除脂类。
1
混合液洗涤
滤饼再用乙醇一乙醚混合液洗涤2次。
2
干燥处理
洗涤后抽滤、烘干，得酪蛋白纯品。
3

## Slide 12: 酶解 - 树脂法提取肝素工艺
熟悉提取工艺步骤
肠黏膜处理
对肠黏膜进行保温处理，为后续酶解做准备。
1.
酶解除杂
进行肠黏膜胰酶酶解，并除杂过滤。
2.
树脂吸附洗脱
滤液进行树脂静态吸附和静态洗脱，合并洗脱液。
3.
乙醇沉淀
合并洗脱液用95%乙醇在4℃沉淀8 - 12h，离心。
4.
脱水干燥
沉淀物进行脱水、干燥得肝素钠粗品。
5.
高锰酸钾脱色
粗品用高锰酸钾氧化脱色。
6.
乙醇二次沉淀
脱色后滤液用无水乙醇二次沉淀。
7.
干燥成粉
二次沉淀后干燥成肝素钠精品。
8.

## Slide 13: 工艺流程图解读
解读工艺流程图内容
工艺起始
以肠黏膜为原料，经过保温处理开始工艺。
1
关键步骤
酶解、树脂吸附洗脱、乙醇沉淀等是关键步骤。
2
最终产品
最终得到肝素钠精品。
3
流程连贯性
各步骤紧密相连，保证提取过程的连贯性。
4

## Slide 14: 谢谢观看
报告人名称：陈宇豪 江钱隆
2025.11.06